| Devireg™ 850 III Новый двухзонный регулятор для систем защиты от намерзания снега и льда Системы на Грунте и/или на Кровле (1 – 4 датчика) Применение Система на основе Devireg™ 850 III это интеллектуальная система способная контролировать намерзание снега и льда на: • Подъездных путях • Наклонных участках • Ступенях • Дорогах • Тротуарах • Парковочных площадках • Дверных проемах • Погрузочных площадках • Мостах и эстакадах • Стоянках для автомобилей • Кровлях • Желобах и водостоках | Регулятор Devireg™ 850 III - это оптимальное решения для защиты открытых площадей от снега и льда. Devireg™ 850 III действует на основании информации поступающей от датчика (-ов), которые измеряют два параметра- наружную температуру воздуха и влажность. Регулятор анализирует эту информацию и принимает решение о включении/выключении нагревательного кабеля. Правильное сочетание температуры и точное определение уровня влажности делают систему экономной и, в итоге, сокращают эксплуатационные затраты. Если система правильно запрограммирована, то можно сэкономить до 60% электроэнергии при установке на грунте и до 40% при установки на крыше по сравнению с системой на обычном терморегуляторе с датчиком температуры наружного воздуха. Деление системы на отдельные зоны экономит энергию. Регулятор Devireg™ 850 III позволяет вам разделить вашу площадь на 2 зоны, например, на южную и северную. Когда южная сторона уже освободится от снега и льда из-за тепла солнца, северная сторона из-за наличия снега может потребовать включение нагревательного кабеля. Вы можете также делать приоритетным включение одной из двух зон, например, когда есть ограничения мощности питающей сети. Однако зона с низким приоритетом будет включена только после полного стаивания снега и льда в зоне с более высоким приоритетом. Систему с Devireg™ 850 III можно запрограммировать на 2 зоны с датчиками грунта, или на 2 зоны с датчиками крыши, или на одну зону с датчиками грунта и одну зону с датчиками крыши. Максимальное суммарное количество датчиков - четыре. |
| --- | --- |
| www.devi.kiev.ua www.devi.com |  Member of the Danfoss Group |

| Функции: • Русифицированная версия. • Кнопка «Инфо» для экранов дополнительной информации. • Информация о реальной температуре и уровне влажности измеренные датчиками. • Режимы работы: автоматический, постоянное включено и постоянно выключено. • Программирование параметров: температура таяния, температура дежурного режима, уровень влажности, время послепрогрева. • Интеллектуальные цифровые датчики снижают потребление электроэнергии и создают условия оптимальной работы. Датчики легко монтируются и приспособлены для работы при плохой погоде и воздействия большого веса (для грунта). • Информационная шина devibus™ для параллельного подключения датчиков. • Две системы в одной - можно комбинировать системы для грунта и для крыши. • Задание приоритета одной зоны над другой. Предназначено для установок с ограниченным энергопотреблением. • Программа обнаружения неисправностей. Devireg™ 850 III включает в себя программу самодиагностики, которая способна находить ошибки и включать сигнализацию. • Функция аварии. Мигающий красный индикатор и звуковая сигнализация оповещают о срабатывании сигнализации. Возможно подключение к контуру внешней сигнализации. • Интерфейс RS232. Дает возможность подключить Devireg™ 850 III к компьютеру для обновления программного обеспечения. | Технические характеристики Напряжение: • Devireg™ 850 III • Блок питания 18-26 В = 180-250 В ~, 50/60 Гц Потребление энергии: • Devireg™ 850 III • Датчик для крыши • Датчик для грунта Max. 3 Вт Max. 8 Вт * Max. 13 Вт * Макс. ток нагрузки: • Аварийный выход • Система А • Система В • Индуктивная любого выхода 2A 230V ~ 15A 230V ~ 15A 230V ~ 1A ( cos α =0.3) Класс защиты: • Devireg™ 850 III • Датчик для крыши • Датчик для грунта IP 20 IP 67 * IP 67 * Наружная рабочая температура: • Devireg™ 850 III • Датчик для крыши • Датчик для грунта -10°C до +40°C -50°C до +70°C * -30°C до +70°C * Тип датчика: Датчики влажности/температуры подключение к шине Devibus™ Индикация: Дисплей 2 x 16 знаков с подсветкой, Сигнал Аварии (Красный), Подсветка клавиши Инфо Размеры: • Devireg™ 850 • Датчик кровли • Датчик грунта • Гильза датчика грунта (Глубина x Высота x Ширина) 53 x 86 x 105 мм 15 x 23,5 x 216 мм * Ø = 87 mm; высота = 74 mm * Ø = 93 mm; высота = 98 mm * * Для получения большей информации обратитесь к инструкциям для датчиков. |
| --- | --- |
| www.devi.kiev.ua www.devi.com |  Member of the Danfoss Group |

# Text boxes

Сигнал     Система    Система

аварии           А                В

2А            15А            15А

Источник

питания

24В=

Авария    Система А   Система В

2А           15А            15А

230 В~      230 В~       230 В~